Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   РТ

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Устройства сверхвысоких частот и антенны

| Направление подготовки | 11.03.01 Радиотехника |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов " |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 144 / 4 | 16 | 12 | 12 | 3,6 | 0,35 | 43,95 | 73,4 | Экз.(26,65) |
| Итого | 144 / 4 | 16 | 12 | 12 | 3,6 | 0,35 | 43,95 | 73,4 | 26,65 |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: подготовить студента к решению типовых задач, связанных с проектной, научно-исследовательской, и производственно-технологической деятельностью в области создания и эксплуатации СВЧ-трактов и антенных устройств различного назначения на основе изучения принципов функционирования устройств СВЧ и антенн, изучения аналитических и численных методов их расчета (включая сочетание методов электродинамики и теории цепей СВЧ); ознакомить студента с типовыми узлами и элементами, их электрическими моделями и конструкциями, применяемыми в системах автоматизированного проектирования устройств СВЧ и антенн; привить навыки проведения экспериментальных исследований в лабораторных условиях; ознакомить студента с проблемами электромагнитной совместимости и путями их решения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.Б.21))

Изучение дисциплины «Устройства СВЧ и антенны» базируется на фундаментальных дисциплинах «Физика», «Электродинамика и распространение радиоволн», «Электромагнитные поля и волны» «Радиотехнические цепи и сигналы». На знаниях, получаемых в результате изучения курса «Устройства СВЧ и антенны», базируется изучение курсов «Устройства генерирования и формирования сигналов», «Устройства приема и обработки сигналов», «Радиотехнические системы», «Оптические устройства в радиотехнике»

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-6 готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

методы выполнения технических расчетов, в том числе с применением средств вычислительной техники (ПК-6).

2) Уметь:

рассчитывать и проектировать детали, узлы и устройства радиотехнических систем (ПК-6).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Линии передачи и их элементы | 7 | 2 |  | 2 |  |  | 15 |  |  |  | Тест, решение задач |
| 2 | Многополюсные направляющие устройства | 7 | 2 |  | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  | Тест, выполнение и защита лабораторных работ, решение задач |
| 3 | Фильтрующие и согласующие устройства СВЧ | 7 | 2 |  | 2 |  |  | 8 |  |  |  | Тест, решение задач |
| 4 | Управляющие и невзаимные устройства СВЧ | 7 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Тест, решение задач |
| 5 | Параметры антенн | 7 | 2 |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | Тест, решение задач |
| 6 | Антенны УКВ диапазона | 7 | 6 |  | 4 | 8 |  | 37,4 |  |  |  | Тест, выполнение и защита лабораторных работ, решение задач |
| Всего за семестр | 144 | 16 |  | 12 | 12 |  | 73,4 |  | 3,6 | 0,35 | Экз.(26,65) |
| Итого | 144 | 16 |  | 12 | 12 |  | 73,4 |  | 3,6 | 0,35 | 26,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Линии передачи и их элементы

Лекция 1.

Линии передачи и их элементы (2 часа).

Раздел 2. Многополюсные направляющие устройства

Лекция 2.

Многополюсные направляющие устройства (2 часа).

Раздел 3. Фильтрующие и согласующие устройства СВЧ

Лекция 3.

Фильтрующие и согласующие устройства СВЧ (2 часа).

Раздел 4. Управляющие и невзаимные устройства СВЧ

Лекция 4.

Управляющие и невзаимные устройства СВЧ (2 часа).

Раздел 5. Параметры антенн

Лекция 5.

Параметры антенн (2 часа).

Раздел 6. Антенны УКВ диапазона

Лекция 6.

Антенны с линейной апертурой. Антенные решетки (2 часа).

Лекция 7.

Антенны бегущей волны (2 часа).

Лекция 8.

Антенны с плоской апертурой (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 7

Раздел 1. Линии передачи и их элементы

Практическое занятие 1.

Расчет полосковой линии передачи (2 часа).

Раздел 2. Многополюсные направляющие устройства

Практическое занятие 2.

Расчет полосковых делителей мощности СВЧ (2 часа).

Раздел 3. Фильтрующие и согласующие устройства СВЧ

Практическое занятие 3.

Расчет полосковых фильтров СВЧ (2 часа).

Раздел 4. Параметры антенн

Практическое занятие 4.

Параметры передающих и приемных антенн (2 часа).

Раздел 5. Антенны УКВ диапазона

Практическое занятие 5.

Антенны с линейной и плоской апертурой (2 часа).

Практическое занятие 6.

Антенные решетки. Антенны бегущей волны (2 часа).

Методические указания к практическим работам размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/mod/folder/view.php?id=15435

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 7

Раздел 1. Многополюсные направляющие устройства

Лабораторная 1.

Исследование устройств разделения мощности СВЧ (4 часа).

Раздел 2. Антенны УКВ диапазона

Лабораторная 2.

Изучение рупорных, рупорно-линзовых и линзовых антенн (4 часа).

Лабораторная 3.

Изучение многощелевых антенн на прямоугольном волноводе и антенн бегущей волны (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/mod/folder/view.php?id=15434

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. П-образные и Н-образные волноводы – параметры, характеристики, размеры.

2. Способы повышения электропрочности волноводных линий передачи.

3. Элементы согласования в волноводных устройствах деления мощности.

4. Полосковые делители мощности с неравным делением.

5. Использование трансформирующих свойств четвертьволновых отрезков линий передачи в волноводных фильтрах СВЧ.

6. Трансформаторы полных сопротивлений в линиях передачи.

7. Перестраиваемые фильтры с намагниченными ферритовыми резонаторами.

8. Антенны из длинных проводов с бегущей волной.

9. Рамочные и кольцевые антенны.

10. Волноводно – щелевые антенны.

11. Сферические и круглоцилиндрические зеркальные антенны.

12. Двухзеркальные антенны.

13. Антенны поверхностных волн.

14. Линейная решетка излучателей с частотным сканированием.

15. Канализирующие системы антенн с частотным сканированием.

16. Помехозащищенность антенн и способы ее повышения.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее профессиональное.

Срок обучения 3г 6м.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Переат-теста-ция | Форма промежу-точного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 144 / 4 | 4 |  | 4 | 2 | 0,6 | 10,6 | 88,75 | 36 | Экз.(8,65) |
| Итого | 144 / 4 | 4 |  | 4 | 2 | 0,6 | 10,6 | 88,75 | 36 8,65 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| Всего за семестр | 100 |  |  |  |  | + | 88,75 |  | 2 | 0,6 | Экз.(8,65) |
| Итого | 100 |  |  |  |  |  | 88,75 |  | 2 | 0,6 | 8,65 |
| Итого с переаттестацией | 136 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Не планируется.

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

. .

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины "Устройства СВЧ и антенны" применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Устройства сверхвысоких частот и антенны

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Замотринский В.А. Устройства СВЧ и антенны. Часть 1. Устройства СВЧ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Замотринский В.А., Шангина Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 222 c - www.iprbookshop.ru/13996

2. Гончаренко И.В.Антенны КВ и УКВ. В 5-ти частях. - М.:Радиософт. - Часть II Основы и практика. - 2012 -288с. Часть V. Направленные КВ антенны: укороченные, фазированные, многодиапазонные - 2012. - 320с. - 10 экз.

3. Кубанов В.П. Антенны и фидеры - назначение и параметры: Учебное пособие. - Самара: ПГУТИ, 2012. - 60 с. - http://window.edu.ru/resource/917/76917

4. Устройства СВЧ и антенны: Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов образовательной программе 11.03.01 Радио-техника/ сост. Федосеева Е.В. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (5,4 Мб). - Муром.: МИ (филиал) ВлГУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: процессор х86 с тактовой частотой 500 МГц и выше; 512 Мб ОЗУ; Windows ХР/7/8; видеокарта SVGA 1280x1024 High Color (32 bit); при-вод CD-ROM. - Загл. с экрана. Рег номер 0321504676 - https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=35363

5. Федоренко И.А. Применение пакета программ Microwave Office 2009 AWR для проектирования микрополосковых устройств СВЧ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федоренко И.А., Федоркова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 60 c. - http://www.iprbookshop.ru/31169

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Харченко К.П. УКВ антенны/ К.П.Харченко. - М.:Радиософт, 2010. - 176 с. - 5 экз.

2.  Малков Н.А., Пудовкин А.П. Устройства сверхвысоких частот: учебное пособие. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 92 с - http://window.edu.ru/resource/094/64094

3.  Гошин Г.Г. Устройства СВЧ и антенны. Часть 2. Антенны [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гошин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 159 c. - http://www.iprbookshop.ru/13997

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Информационно-справочная социальная сеть радиотехников и электронщиков www.umup.ru/

Сайт- радиотехнические системы http://rateli.ru/

Портал для радиолюбителей http://www.radioman-portal.ru/

Программное обеспечение:

Лаборатория антенн и устройств СВЧ

Microsoft Windows 7 (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 year) Renewal (подписка на программное обеспечение Microsoft для академических организаций, договор №453 от 16.12.2014 года)).

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, стандартный Russian Edition, антивирусный пакет (500-999 Node 2 year Educational Renewal License, договор №436 от 11.11.2014 года).

Mathcad Education – University Edition (100 pack) v.14 (Государственный контракт №1, от 10.01.2012 года).

Оpen office.org 3.0.0 (freeware)

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

mivlgu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория антенн и устройств СВЧ

Стенды по дисциплине «Устройства СВЧ и антенны»

МультиметрHM8112-3

Рабочая станция HPCore 2 DUO, 3 GHz; 2 GB, DVD-RW/HP19” 2 шт.

Проектор NECNP40G

Экран настенный

Генератор ГЧ-83 2 шт.

Измеритель КСВН панорамный РК 2-47

Измерительная линия 2 шт.

Измеритель КСВН панорамный Р2-66

Измеритель КСВН панорамный Р2-73

Приемник П5-5Б

Приемник измерительный П5-14А

9. Методические указания по освоению дисциплины

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия, лабораторные занятия и самостоятельную работу студента.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Устройства сверхвысоких частот и антенны»

по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника

Рабочая программа дисциплины «Устройства сверхвысоких частот и антенны» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 144 час. (4 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: подготовить студента к решению типовых задач, связанных с проектной, научно-исследовательской, и производственно-технологической деятельностью в области создания и эксплуатации СВЧ-трактов и антенных устройств различного назначения на основе изучения принципов функционирования устройств СВЧ и антенн, изучения аналитических и численных методов их расчета (включая сочетание методов электродинамики и теории цепей СВЧ); ознакомить студента с типовыми узлами и элементами, их электрическими моделями и конструкциями, применяемыми в системах автоматизированного проектирования устройств СВЧ и антенн; привить навыки проведения экспериментальных исследований в лабораторных условиях; ознакомить студента с проблемами электромагнитной совместимости и путями их решения

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Устройства сверхвысоких частот и антенны» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника.

31.05.2016 г.