Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   РТ

«   06   »        06         2017 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Математический аппарат теории сигналов и систем

| Направление подготовки | 11.04.01 Радиотехника |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов" |
| Квалификация (степень)выпускника | магистр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 / 3 |  | 24 |  |  | 0,25 | 24,25 | 83,75 | Зач. |
| Итого | 108 / 3 |  | 24 |  |  | 0,25 | 24,25 | 83,75 |  |

Муром, 2017 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: освоение концептуальных основ математического аппарата теории сигналов и систем, изучение современных методов физического и математического представления, описания процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия различных радиотехнических устройств и систем.

Задачи дисциплины:

- изучение методов построения математических моделей для анализа и оптимизации объектов исследования, численных методов их моделирования и (или) разработка эффективных алгоритмов решения вычислительных задач;

- изучение методов компьютерной математики, обеспечивающих моделирование и оптимальную реализацию блочно-заданных динамических систем и устройств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.01))

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественно-научных дисциплин. Базовые дисциплины: Математика, Физика, Математическое моделирование РТ устройств и систем

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-4 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения в своей предметной области.

ПК-2 способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

достижения науки и техники в стране и за рубежом в области разработки и производства радиоэлектронного оборудования (ОПК-4).

средства, методики построения физических, математических и компьютерных моделей объектов научных исследований (ПК-2).

2) Уметь:

осуществлять сбор и анализ научно-технической информации (ОПК-4).

осуществлять математическое и компьютерное моделирование радиоэлектронных устройств (ПК-2).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: высшее.

Срок обучения 2г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Сигналы | 1 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | Устный опрос |
| 2 | Анализ линейных устройств | 1 |  |  | 4 |  |  | 30 |  |  |  | Тестирование, зачет |
| 3 | Анализ нелинейных устройств | 1 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | Тестирование, зачет |
| 4 | Модуляция | 1 |  |  | 4 |  |  | 9,75 |  |  |  | Тестирование, зачет |
| 5 | Прием радиосигналов | 1 |  |  | 4 |  |  | 30 |  |  |  | Тестирование, зачет |
| 6 | Спутниковые космические системы радиосвязи | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | Устный опрос |
| Всего за семестр | 108 |  |  | 24 |  |  | 83,75 |  | 0 | 0,25 | Зач. |
| Итого | 108 |  |  | 24 |  |  | 83,75 |  |  | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Не планируется.

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 1

Раздел 1. Сигналы

Практическое занятие 1.

Введение. Виды сигналов. периодические сигналы и ряд Фурье. Одиночный импульс и интеграл Фурье (2 часа).

Практическое занятие 2.

Связь между периодическим сигналом и одиночным импульсом. Случайные сигналы. Сравнение детерминированного и случайного сигналов (2 часа).

Раздел 2. Анализ линейных устройств

Практическое занятие 3.

Назначение и классификация линейных устройств. передаточная функция и частотный коэффициент передачи (2 часа).

Практическое занятие 4.

Устойчивость линейных устройств. Прохождение сигналов через линейные устройства (2 часа).

Раздел 3. Анализ нелинейных устройств

Практическое занятие 5.

Математические модели нелинейных устройств. Аналитические методы анализа. Численные методы анализа (2 часа).

Практическое занятие 6.

Фазовая плоскость. Стохастические колебания в автономных динамических системах (2 часа).

Раздел 4. Модуляция

Практическое занятие 7.

Виды модуляции. Частотная и фазовая модуляция аналоговых сообщений (2 часа).

Практическое занятие 8.

Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений. Амплитудная модуляция (2 часа).

Раздел 5. Прием радиосигналов

Практическое занятие 9.

Действие помех при приеме радиосигналов. Оптимальный прием двоичных сигналов (2 часа).

Практическое занятие 10.

Оптимальная линейная фильтрация. Обработка радиосигналов с частотной модуляцией (2 часа).

Раздел 6. Спутниковые космические системы радиосвязи

Практическое занятие 11.

Три типа информационных радиосистем. Глобальные спутниковые космические радиоэлектронные системы (2 часа).

Практическое занятие 12.

Расчет космической радиолинии (2 часа).

Методические указания к практическим занятиям находятся на информационном ресурсе https://www.mivlgu.ru/iop/mod/folder/view.php?id=15350

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Изучить процессы дискретизации, квантования и цифрового кодирования непрерывных величин, а также погрешности для указанных процессов в соответствии с приближенным воспроизведением функциональных зависимостей табличными методами.

2. Составить таблицу значений трёхразрядного двоичного кода функции sin. для трёх разрядов представления кода аргумента β от 0° до 90°. С этой целью предварительно определить в десятичной системе счисления значения аргумента β с дискретом 90°/23 = 11,25° и соответствующие им значения функции sin β.

3. Изучить метод расчёта и реализации структуры эталона для контроля воспроизведения функциональных зависимостей с определением числа разрядов дискретизации аргумента n, квантования функции а при заданной погрешности результата.

4. Нарисовать на миллиметровой бумаге совмещённые графики идеального представления функции sin β и её цифрового трёхразрядного аналога, а также графики погрешности и табличного представления функции sin β при изменении аргумента от 0° до 90°, связанные с дискретизацией и квантованием функции sin β.

5. Графически и аналитически определить как составляющие, так и макси-мальную суммарную погрешность вычисления функции sin β из-за погрешностей дискретизации по аргументу и оцифровки (квантования) значений функции из-за конечных разрядных сеток представления операндов.

6. Определить погрешность вычисления функции sin β табличным методом в единицах младшего разряда результата при изменении кода аргумента β от 0° до 90° и числе разрядов n кода аргумента β и функции а (n = a = 10; n = 15, а = 20).

7. Пояснить принципы дискретизации, квантования и кодирования значений функции, .

8. Вывести формулы для расчёта погрешностей дискретизации и квантования в единицах младшего разряда результата в зависимости от числа разрядов дискретизации и аргумента а и квантования функции n.

9. Что такое симметричное округление при квантовании сигнала? Вывести формулу для оценки погрешности квантования.

10. Что такое величина младшего разряда результата при представлении значений функции и в двоичной системе счисления?.

11. Пояснить табличные методы воспроизведения функциональных зависимостей, произвести расчёт погрешности и оценить емкость ПЗУ для воспроизведения функции при заданном числе разрядов n аргумента и функции а в единицах младшего разряда результата.

12. Пояснить блок-схемой программу вычисления таблицы значений функции на языке высокого уровня.

13. Приведите формы записи ряда Тейлора и остаточного члена ряда, определите значение погрешностей вычисления функции sin β, tg β для одного, двух и трех членов ряда для интервала β Є [0o;45o] .

14. Приведите значения погрешностей вычисления функции sin β для полино-мов Ньютона и Чебышева первой-третьей степени при β Є [0o;90o]. Поясните, почему значения погрешностей для полиномов Ньютона и Чебышева значительно меньше, чем для ряда Тейлора.

15. Аппроксимируйте заданные функции (например, , cos β, tg β) с помощью ряда Тейлора, полиномами Ньютона и Чебышева. Для полиномов первой степени постройте на соответствующих интервалах (β Є [0;1], β Є [0o;45o ]) график функций, теоретически и графически определите значения погрешностей.

16. Каким образом можно уменьшить значения погрешностей или увеличить интервал интерполяции для полинома Ньютона? Показать это на примере аппроксимации функции y = x2 полиномом первой степени на интервале x [0;1].

17. В чем заключается преимущество таблично-алгоритмических методов перед табличными и алгоритмическими?.

18. Поясните принципы реализации и снижения программно-аппаратурных затрат для таблично-алгоритмических преобразователей.

19. Почему при вычислении тригонометрических функций sin β, cos β целесообразно использовать полином Чебышева наилучшего приближения?.

20. Каким образом обеспечить формирование гармонического сигнала с относительной погрешностью воспроизведения 0,1 %?.

21. Почему для реализации операции 1/x при погрешности δ ≤ 2-10 предпочтительны итерационные алгоритмы, а при большем значении погрешности – полиномы?.

22. Почему при вычислении функции более предпочтительным может быть использование вычисления 1/ ?.

23. Методы одномерной и многомерной оптимизации.

24. Метод параметрического воспроизведения прямоугольных координат для формирования полярного растра отображаемой зоны обзора РЛС на дисплее с телевизионным растром.

25. Калибровка измерительных систем.

26. Расчет и взаимная компенсация погрешностей измерительных систем.

27. Процесс создания математической модели.

28. Оптимизация систем с использованием физических и математических моделей.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: очно-заочная

Уровень базового образования: высшее.

Срок обучения 2г 3м.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 / 3 |  | 18 |  |  | 0,25 | 18,25 | 89,75 | Зач. |
| Итого | 108 / 3 |  | 18 |  |  | 0,25 | 18,25 | 89,75 |  |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Математический аппарат теории непрерывных и дискретных сигналов | 1 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | Устный опрос, выполнение практической работы |
| 2 | Математические модели систем. Преобразования математических моделей | 1 |  |  | 8 |  |  | 65 |  |  |  | Устный опрос, выполнение практической работы |
| 3 | Программные средства математического моделирования | 1 |  |  | 6 |  |  | 16,75 |  |  |  | Устный опрос, выполнение практической работы |
| Всего за семестр | 108 |  |  | 18 |  |  | 89,75 |  | 0 | 0,25 | Зач.(0) |
| Итого | 108 |  |  | 18 |  |  | 89,75 |  |  | 0,25 |  |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Не планируется.

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 1

Раздел 1. Математический аппарат теории непрерывных и дискретных сигналов

Практическое занятие 1.

Спектральный и корреляционный анализ детерминированных сигналов (2 часа).

Практическое занятие 2.

Преобразование Фурье. Дискретизация сигналов (2 часа).

Раздел 2. Математические модели систем. Преобразования математических моделей

Практическое занятие 3.

Математическое представление модулированных сигналов, их спектральный состав (2 часа).

Практическое занятие 4.

Моделирование случайных процессов (2 часа).

Практическое занятие 5.

Расчет временных и частотных характеристик линейных систем (2 часа).

Практическое занятие 6.

Аппроксимация характеристик нелинейных систем (2 часа).

Раздел 3. Программные средства математического моделирования

Практическое занятие 7.

Анализ характеристик типовых элементов математических моделей систем (2 часа).

Практическое занятие 8.

Применение временных и частотных методов анализа переходных и установившихся режимов в непрерывных системах (2 часа).

Практическое занятие 9.

Применение математического пакета Mathcad для моделирования сигналов и систем (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Изучить процессы дискретизации, квантования и цифрового кодирования непрерывных величин, а также погрешности для указанных процессов в соответствии с приближенным воспроизведением функциональных зависимостей табличными методами.

2. Составить таблицу значений трёхразрядного двоичного кода функции sin. для трёх разрядов представления кода аргумента β от 0° до 90°. С этой целью предварительно определить в десятичной системе счисления значения аргумента β с дискретом 90°/23 = 11,25° и соответствующие им значения функции sin β.

3. Изучить метод расчёта и реализации структуры эталона для контроля воспроизведения функциональных зависимостей с определением числа разрядов дискретизации аргумента n, квантования функции а при заданной погрешности результата.

4. Нарисовать на миллиметровой бумаге совмещённые графики идеального представления функции sin β и её цифрового трёхразрядного аналога, а также графики погрешности и табличного представления функции sin β при изменении аргумента от 0° до 90°, связанные с дискретизацией и квантованием функции sin β.

5. Графически и аналитически определить как составляющие, так и макси-мальную суммарную погрешность вычисления функции sin β из-за погрешностей дискретизации по аргументу и оцифровки (квантования) значений функции из-за конечных разрядных сеток представления операндов.

6. Определить погрешность вычисления функции sin β табличным методом в единицах младшего разряда результата при изменении кода аргумента β от 0° до 90° и числе разрядов n кода аргумента β и функции а (n = a = 10; n = 15, а = 20).

7. Пояснить принципы дискретизации, квантования и кодирования значений функции, .

8. Вывести формулы для расчёта погрешностей дискретизации и квантования в единицах младшего разряда результата в зависимости от числа разрядов дискретизации и аргумента а и квантования функции n.

9. Что такое симметричное округление при квантовании сигнала? Вывести формулу для оценки погрешности квантования.

10. Что такое величина младшего разряда результата при представлении значений функции и в двоичной системе счисления?.

11. Пояснить табличные методы воспроизведения функциональных зависимостей, произвести расчёт погрешности и оценить емкость ПЗУ для воспроизведения функции при заданном числе разрядов n аргумента и функции а в единицах младшего разряда результата.

12. Пояснить блок-схемой программу вычисления таблицы значений функции на языке высокого уровня.

13. Приведите формы записи ряда Тейлора и остаточного члена ряда, определите значение погрешностей вычисления функции sin β, tg β для одного, двух и трех членов ряда для интервала β Є [0o;45o] .

14. Приведите значения погрешностей вычисления функции sin β для полино-мов Ньютона и Чебышева первой-третьей степени при β Є [0o;90o]. Поясните, почему значения погрешностей для полиномов Ньютона и Чебышева значительно меньше, чем для ряда Тейлора.

15. Аппроксимируйте заданные функции (например, sin β, cos β, tg β) с помощью ряда Тейлора, полиномами Ньютона и Чебышева. Для полиномов первой степени постройте на соответствующих интервалах (β Є [0;1], β Є [0o;45o ]) график функций, теоретически и графически определите значения погрешностей.

16. Каким образом можно уменьшить значения погрешностей или увеличить интервал интерполяции для полинома Ньютона? Показать это на примере аппроксимации функции y = x2 полиномом первой степени на интервале x [0;1].

17. В чем заключается преимущество таблично-алгоритмических методов перед табличными и алгоритмическими?.

18. Поясните принципы реализации и снижения программно-аппаратурных затрат для таблично-алгоритмических преобразователей.

19. Почему при вычислении тригонометрических функций sin β, cos β целесообразно использовать полином Чебышева наилучшего приближения?.

20. Каким образом обеспечить формирование гармонического сигнала с относительной погрешностью воспроизведения 0,1 %?.

21. Почему для реализации операции 1/x при погрешности δ ≤ 2-10 предпочтительны итерационные алгоритмы, а при большем значении погрешности – полиномы?.

22. Почему при вычислении функции более предпочтительным может быть использование вычисления 1/ ?.

23. Методы одномерной и многомерной оптимизации.

24. Метод параметрического воспроизведения прямоугольных координат для формирования полярного растра отображаемой зоны обзора РЛС на дисплее с телевизионным растром.

25. Калибровка измерительных систем.

26. Расчет и взаимная компенсация погрешностей измерительных систем.

27. Процесс создания математической модели.

28. Оптимизация систем с использованием физических и математических моделей.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Математический аппарат теории сигналов и систем

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Карманова Е.В. Численные методы Москва: Флинта, 2015 г. , 172 с. - http://ibooks.ru/reading.php?productid=352096

2. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, математическому программированию [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Шапкин А.С., Шапкин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 432 c. - http://www.iprbookshop.ru/5103.html

3. Родин Б.П. Случайные процессы в линейных системах [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу теория автоматического управления/ Родин Б.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 19 c. - http://www.iprbookshop.ru/18388.html

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Чекушкин В.В. Реализация вычислительных процессов в информационно-измерительных системах: / Чекушкин В.В., Юрин О.В.,Булкин В.В. - Муром: ИПЦ МИ ВлГУ, 2005. - 158c. - 10 экз.

2.  Бахвалов Н.С. Численные методы: учебное пособие [Гриф МО]/Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М., М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000г.-624с. - 2 экз.

3.  Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник[Гриф] / Сергиенко А.Б. - 2-е изд.. - СПб.: Питер, 2007. - . - 2 экз.

4.  Чекушкин В.В., Булкин В.В. Вычислительные процессы в информационно-измирительных системах: учебное пособие / Чекушкин В.В., Булкин В.В., - Муром: ИПЦ МИ ВлГу, 2009. - 120c. - 5 экз.

5.  Радиоэлектронные системы: Основы построение и теория. Справочник. Изд. 2-е, перераб. И доп./Под ред. Я.Д. Ширмана – М.:Радиотехника, 2007.-512с. - 60 экз.

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Информационно-справочная социальная сеть радиотехников и электроников www.umup.ru/

Радиотехнический сайт RADIOTRACT. Радиотехника и электроника для разработчиков и радиолюбителей http://radiotract.ru/link_sprav.html

Радиотехнические системы http://rateli.ru/

Программное обеспечение:

Лаборатория сигнальных процессоров и цифровой обработки сигналов

Microsoft Windows XP (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 year) Renewal (подписка на программное обеспечение Microsoft для академических организаций, договор №453 от 16.12.2014 года))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, стандартный Russian Edition, антивирусный пакет (500-999 Node 2 year Educational Renewal License, договор №436 от 11.11.2014 года).

Mathcad Education – University Edition (100 pack) v.14 (Государственный контракт №1, от 10.01.2012 года).

Оpen office.org 3.0.0 (freeware)

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

ibooks.ru

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория сигнальных процессоров и цифровой обработки сигналов

Рабочая станция HP Core 2 DUO, 3 GHz; 2 GB, DVD-RW/HP 19” 6 шт.

Интерактивная доска IQ Board PS S080 с проектором Acer

9. Методические указания по освоению дисциплины

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в компьютерном классе, используя специальное программное обеспечение. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой и программной реализацией алгоритмов обработки информации. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Математический аппарат теории сигналов и систем»

по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника

Рабочая программа дисциплины «Математический аппарат теории сигналов и систем» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет .

Цель дисциплины: освоение концептуальных основ математического аппарата теории сигналов и систем, изучение современных методов физического и математического представления, описания процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия различных радиотехнических устройств и систем.

Задачи дисциплины:

- изучение методов построения математических моделей для анализа и оптимизации объектов исследования, численных методов их моделирования и (или) разработка эффективных алгоритмов решения вычислительных задач;

- изучение методов компьютерной математики, обеспечивающих моделирование и оптимальную реализацию блочно-заданных динамических систем и устройств.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Математический аппарат теории сигналов и систем» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника.

06.06.2017 г.